Załącznik nr 3

# Wymagania dla używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

| L.P | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ* |
| --- | --- | --- |
|  | POJAZD SPECJALNY | Marka, Typ……………………, Model……………….., |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” Pojazd specjalny pożarniczy, rok produkcji podwozia min. 2013 |  |
| II. | SILNIK, UKŁAD NAPĘDOWY |  |
| 2.1 | O pojemności min 1968 cm3 |  |
| 2.2 | Moc min. 102 kM |  |
| 2.3 | 4 suwowy, diesel |  |
| 2.4 | Chłodzony cieczą |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów manualna |  |
| 2.6 | Napęd min. na jedną oś |  |
| III. | KABINA ZAŁOGI |  |
| 3.1 | Min. 6 osobowa, |  |
| 3.2 | Układ siedzeń 1+2+3 |  |
| 3.3 | Kabina tapicerowana, znikome ślady użytkowania |  |
| 3.4 | Ładowarka do radiotelefonów - nowa |  |
| 3.5 | Wyposażona w radiostację cyfrowo-analogową - nowa |  |
| 3.6 | Belka świetlna LED na dachu kabiny - nowa |  |
| 3.7 | Kolor czerwony – nowy lakier RAL3000 |  |
| 3.8 | Oznakowanie „OSP Ruda” + logo jednostki i gminy, logo Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości |  |
| 3.9 | Orurowanie ochronne przednie - nowe |  |
| IV. | ZABUDOWA SPRZĘTOWA - NOWA |  |
| 4.1 | Kontener żaluzjowy aluminiowy |  |
| 4.2 | Min. 3 skrytki |  |
| 4.3 | Dach kontenera w formie podestu roboczego |  |
| 4.4 | Mocowanie na dachu do węży ssawnych |  |
| 4.5 | Agregat gaśniczy AWP |  |
| 4.6 | Zbiornik na wodę min 300 l |  |
| 4.7 | Zbiornik na pianę min. 20 l |  |
| 4.8 | Skrzynia narzędziowa na dachu (kontenerze) pojazdu |  |
| 4.9 | Montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego |  |
| V. | HAMULCE |  |
| 5.1 | Przednie i tylne hamulce hydrauliczne, |  |
| 5.2 | Ręczny hamulec postojowy. |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE |  |
| 6.1 | Standardowy układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
| 6.2 | Niezależne zawieszenie przednie ze stabilizatorem poprzecznym, |  |
| 6.3 | Niezależne zawieszenie tył z wahaczem |  |
| VII | RAMA |  |
| 7.1 | Rama stalowa o wysokiej wytrzymałości, |  |
| 7.2 | Zabudowa kontenerowa wykonana z aluminium |  |
| VIII | GWARANCJA |  |
| 8.1 | Gwarancja podstawowa na używany pojazd specjalny - min. 12 miesięcy na prace karoseryjne i wyposażanie zainstalowane przez wykonawcę, lakierowanie, silnik i układ przeniesienia napędu. |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści  pkt. 3 zapytania ofertowego.

W imieniu Wykonawcy

___________________________

(podpis, pieczęć)

_______________(miejscowość), ______________(data)